SWR POWER METER F8KGL

Spécifications
V 0.6
F0EOS-F4BJH-28/06/19-Vauréal Amitié Radio

# 1-INTRODUCTION

Afin d'optimiser la qualité de ses communications, l'OM cherche à rendre maximum le transfert de puissance entre l’antenne et l’émetteur (et vice et versa). Ce point de fonctionnement optimum est atteint lorsque les impédances entre l’antenne et l’émetteur sont « adaptées ». Alors, la puissance réfléchie (voir §2) est minimale (idéalement nulle), ou le « SWR » (ou ROS), pour « Standing Wave Ratio » (ou Rapport d’Onde Stationnaire) est proche de (idéalement égal à) 1.

Le « SWR Power Meter F8KGL » (ou Wattmètre/ROSmètre F8KGL) est un dispositif permettant de mesurer la puissance transmise à l’antenne, la puissance réfléchie, et le « SWR ». Il donne ainsi la mesure de la qualité de la chaîne de transmission TRX/Antenne.

Le « SWR Power Meter F8KGL » doit répondre aux besoins suivants :

-mesurer une puissance de 1W à 500W, avec une précision de 10 %
-mesurer une puissance dans les 3 bandes radioamateurs HF, VHF, UHF
-être utilisable par une grande majorité des TRX radioamateurs (50 Ω)
-être alimenté par une source extérieure en 13,8V, ou par un pack batterie 4x1,5V LR6
-atténuer le moins possible le signal à transmettre (max 1dB)
-afficher le résultat de la mesure sur un écran LCD (puissance en W, et le SWR sans unité)
-être solide et robuste pour une utilisation en contest et /P
-être vendable sous la forme de kit

Ces besoins ont été définis en relation avec l’état de l’art technique actuel. En particulier, la technologie moderne appelle l’utilisation de l’électronique numérique le plus souvent possible. C’est pourquoi, l’affichage sur un écran LCD a été choisi. De plus, l’utilisation de moyens informatiques, aussi simples et modestes soient-ils, est préconisé. C’est pourquoi, l’utilisation de microcontrôleur a été choisi pour faire l’interface entre les fonctionnalités de mesure et d’affichage a été choisi.

Ce dispositif a été conçu par les OM du club radioamateur « Vauréal Amitié Radio », situé à Vauréal (95), sous l’indicatif F8KGL.
Le projet a été développé par André F0EOS, et Fabrice F4BJH. Portons également à l’attention du lecteur, que l’idée initiale vient de Pierre F1FDD.

# 2-ARCHITECTURE MATERIELLE

TRX
SWR POWER METER F8KGL

ANTENNE

D’un point de vue fonctionnel, le « SWR Power Meter F8KGL » doit permettre de :

-de mesurer la puissance transmise de l’émetteur (TRX) vers la charge (Antenne)
-de mesurer la puissance réfléchie par la charge.
-de calculer le SWR à partir des mesures de ces 2 puissances
-d’afficher le résultat des ces 2 mesures en W, et le résultat du calcul du SWR.

Pour effectuer ces fonctionnalités, et pour répondre aux besoins décrits dans « 1-Introduction », le « SWR Power Meter F8KGL » sera constitué de 4 dispositifs :

-une ligne de mesure
-un calculateur
-un afficheur
-un régulateur d’alimentation

TRX
Ligne de mesure

ANTENNE

Calculateur

Régulateur d’alimentation

Pack Pile
4x1,5V LR6
Alimentation 13,8V

Afficheur

SWR Power meter F8KGL

## 2.1-Ligne de mesure

Pour effectuer la fonctionnalités de mesure des puissances transmise et réfléchie, le « SWR Power meter F8KGL » devra être constitué d’un dispositif appelé « Ligne de mesure », permettant de  :

-séparer le signal transmis du signal réfléchi
-pour chacun de ces 2 signaux, fournir 2 tensions dont les valeurs sont liéee à la puissance	du signal transmis et réfléchi

La ligne de mesure sera constitué de 2 dispositifs standards de l’état de l’art :
-coupleur directionnel
-détecteur HF

Coupleur directionnel

Signal RF du TRX
Signal RF vers l’antenne

signal
transmis
signal
réfléchi

Détecteur HF

Vfwd

Vref

Ligne de mesure

### 2.1.1-Coupleur directionnel (source F5ZV)
Le coupleur directionnel doit remplir la fonction de séparer le signal transmis du signal réfléchi.

1
2
3
4

Un coupleur est constitué d'un tronçon de ligne de même impédance que celle sur laquelle il sera utilisé, par exemple 50 ou 75 ohms. Cette ligne peut être une ligne sur circuit imprimé, un guide d'onde, un câble coaxial...Pour une ligne coaxiale on peut utiliser une petite longueur de câble (de quelques centimètres à quelques décimètres). Parallèlement à l'âme de la ligne est placée à quelques millimètres de celle-ci une ligne de mesure. Le courant qui circule du port P1 au port P2 dans la ligne principale induit un courant dans la ligne de mesure et provoque l'apparition d'une tension entre les deux armatures du condensateur que forment les deux lignes. Dans un coupleur parfait les signaux générés par ces deux phénomènes s'additionnent dans le sens direct et s'annulent dans le sens inverse.
Une des extrémités de la ligne de mesure (port P4) est reliée au blindage de la ligne principale au travers d'une charge purement résistive d'une valeur qui dépend des dimensions de cette ligne de mesure et qui peut être différente de l'impédance de la ligne principale. Lorsqu'un courant circule dans la ligne principale du coupleur, une fraction (un échantillon) de ce courant se retrouve à l'autre extrémité (port P3) de la ligne de mesure.

### 2.1.2-Détecteur HF (source Wikipedia)

Un circuit détecteur d’enveloppe est constitué d’une diode en série reliée à une charge constituée d’un condensateur et d’une résistance.
Son signal d’entrée est une fréquence porteuse dont on veut extraire la tension crête. C’est donc un courant alternatif, présentant une tension tantôt positive, tantôt négative.
Quand la tension d’entrée est positive, la diode conduit et le condensateur se charge. Quand la tension d’entrée est négative, la diode se bloque, le condensateur se décharge dans la charge.

Si la résistance présente dans le circuit lors de la charge de la capacité est faible, celle-ci est beaucoup plus rapide que la décharge dans la résistance. Alors, si la constante de temps du circuit résistance-condensateur est correctement choisie, sa tension reste à peu près constante entre deux crêtes de la porteuse.

## 2.2-Calculateur
Pour effectuer la fonctionnalité d’affichage des puissances transmises et réfléchies, et de calcul du SWR, le « SWR Power Meter F8KGL » devra être constitué d’un dispositif appelé « Calculateur » permettant de :

-mesurer une tension
-calculer une puissance correspondant à la tension mesurée (avec une précision de	10%)
-calculer le SWR à partir des puissances calculées
-faire afficher le résultat sur un écran LCD

Le calculateur sera constitué de 2 dispositifs standards de l’état de l’art :
-Convertisseur analogique numérique (ou « ADC »)
-unité de calcul informatique, intégrant sa propre mémoire (ou « MCU »)

ADC

Vfwd

Vref

n bits
n bits

MCU

Commandes
d’affichage du LCD

Calculateur

Dans l’état de l’art technique actuel, les performances (pertes en ligne, facteur de couplage, ROS) sont variables d’une ligne de mesure à l’autre. Le SWR POWER METER devra donc également prévoir une fonction de calibration de la ligne de mesure.

### 2.2.1-ADC (source EMSE)

Un convertisseur analogique – numérique (CAN, « ou ADC » pour Analog to Digital Converter) est un dispositif électronique permettant la conversion d’un signal analogique en un signal numérique.

Cette définition pour être complète en appelle deux autres : un signal analogique est un signal continu (au sens mathématique du terme) en temps et en amplitude, un signal numérique est un signal échantillonné et quantifié, discret en temps et en amplitude.
Conceptuellement, la conversion analogique – numérique peut être divisée en trois étapes :
l’échantillonnage temporel, la quantification et le codage.

Un signal analogique, va(t) continu en temps et en amplitude (i) est échantillonné à une
période d’échantillonnage constante Tech. On obtient alors un signal échantillonné
vech(k.Tech) discret en temps et continu en amplitude (ii).

Ce dernier est ensuite quantifié, on obtient alors un signal numérique vq[k] discret en temps et en amplitude (iii). La quantification est liée à la résolution de l’ADC (son nombre de bits)

Dans l’exemple précédent vq[k] peut prendre huit amplitudes différentes (soit 2^{3} , 3 étant le nombre de bits de l’ADC). La figure précedente présente également l’étape de codage. Le résultat final est un code numérique sur trois bits (en code binaire naturel) associé à vq[k] en fonction du temps.
Un ADC (Analog to Digital Converter) est un dispositif électronique permettant de convertir une grandeur analogique (par exemple, une tension) en une valeur numérique, qui prend la forme d'un nombre binaire.
Cette valeur numérique peut être codée sur plusieurs bits, et est proportionnelle à la grandeur analogique d'entrée.

Le pas de quantification et la précision d’un CAN dépendent du nombre de bits en sortie,
appelé résolution. Pour un CAN à N bits, le nombre d’états possibles en sortie est 2^{N} , ce qui
permet d’exprimer des signaux numériques de 0 à 2^{N-1} en code binaire naturel.
Un CAN est caractérisé également par la plage de variation acceptable de la tension
analogique d’entrée, appelée Pleine Echelle (FS pour Full Scale en anglais) et que nous
noterons V_{FS} .

q=V_{S1}=LSB= { V_{FS}} over { 2^{N}}

Plus la résolution d’un CAN est élevée, plus la sortie numérique est une image précise du
signal analogique d’entrée comme l’illustre le tableau ci-dessous pour une tension de pleine échelle
de 5V.

N (résolution en bits)	Quantum (q = LSB)
8	19,5mV
10	4,8mV
12	1,22mV
14	305μV
16	76μV

### 2.2.2-MCU
L'ADC fourni une valeur numérique au format binaire, et elle peut être facilement traitée par une dispositif informatique.
Le traitement que ce dispositif effectue s’appelle un programme informatique. Le programme est une succession d'instruction, dont le but est de produire un résultat en fonction de la valeur de données d'entrée.

Ces données d'entrées sont stockées dans une mémoire au format binaire. Les résultats produits dépendent des instructions programmées dans une autre mémoire. Dans le cas du « SWR Power Meter F8KGL », le résultat final est un affichage de la puissance transmise et réfléchie.

Le SWR POWER METER est prévue pour une utilisation en contest. Le choix technique du MCU devra donc s’attacher à une autonomie d’utilisation de 24H minimum.

Compte tenu des possibles variations de fabrication de la ligne de mesure, une phase de calibration du SWR POWER METER devra être implémentée.

## 2.3-Afficheur
Pour effectuer la fonctionnalité d’affichage du SWR, le « SWR Power Meter F8KGL » devra être constitué d’un dispositif appelé « Afficheur » permettant de :
-Afficher un message de bienvenue au démarrage
-Afficher les puissances calculées (puissances transmises, et réfléchies) en W
-Afficher le SWR
-Afficher les puissances calculées (puissances transmises, et réfléchies) sous la forme d’un
bar-graphe croissant.

L’afficheur sera constitué d’un dispositif standards de l’état de l’art :écran LCD (ou écran à cristaux liquide).

(source Wikipedia)
L'écran à cristaux liquides (ACL pour affichage à cristaux liquides, ou en anglais : LCD pour liquid crystal display) permet la création d’écran plat à faible consommation d'électricité. Aujourd'hui ces écrans sont utilisés dans presque tous les affichages électroniques.

Les écrans à cristaux liquides utilisent la polarisation de la lumière par des filtres polarisants et la biréfringence de certains cristaux liquides en phase nématique, dont on peut faire varier l’orientation en fonction du champ électrique. Du point de vue optique, l’écran à cristaux liquides est un dispositif passif : il n’émet pas de lumière, seule sa transparence varie, et il doit donc disposer d'un éclairage.
D’abord disponible en monochrome et de petite taille, il est utilisé dans les calculatrices, les appareils de mesure, les montres du fait de sa faible consommation électrique ; il permet actuellement d’afficher en couleurs dans des dimensions dépassant un mètre, en diagonale. Il a supplanté le tube cathodique dans la plupart des applications, sauf en très haute définition lorsque la palette des couleurs doit être précise et fidèle, et dans les environnements difficiles (par exemple quand la température d'utilisation est inférieure à 5 °C).
L’écran à cristaux liquides est constitué de deux polariseurs dont les directions de polarisation forment un angle de 90°, disposés de chaque côté d’un sandwich, formé de deux plaques de verre enserrant des cristaux liquides. À chacune des interfaces avec les cristaux liquides, une couche de polymère, généralement un polyimide, rainurée assure l’ancrage des molécules au repos.
Les deux faces internes des plaques de verre comportent une matrice d’électrodes transparentes pour le noir et blanc. L’épaisseur du dispositif et la nature des cristaux liquides sont choisies de manière à obtenir la rotation désirée du plan de polarisation, en l’absence de tension électrique (90° dans les écrans TN). Dans les écrans de grande dimension, on ajoute des espaceurs, petites billes transparentes, dans l’espace rempli de cristaux liquides pour maintenir la très faible épaisseur (20 µm) constante et précise.

L’application d’une différence de potentiel plus ou moins élevée entre les deux électrodes d’un pixel entraîne un changement d’orientation des molécules, une variation du plan de polarisation, et donc une variation de la transparence de l’ensemble du dispositif.
Cette variation de transparence est exploitée par un rétro-éclairage, par réflexion de la lumière incidente ou par projection.
Les électrodes des pixels ne sont accessibles que par ligne ou colonne entières et la commande d’allumage ou d’extinction doit se faire par un balayage régulier des lignes de points. Les petits afficheurs à cristaux liquides monochromes reposent sur le même principe, mais emploient souvent des électrodes avant en forme de segment de caractère, de façon à simplifier l’électronique (commande directe en tout ou rien), tout en obtenant une très bonne lisibilité (pas de balayage).
Les écrans ACL diffèrent aussi par leur taille, leur résolution et leur pitch (taille du pixel affiché à l’écran), dont voici une liste ci-après : ceci est à prendre en considération lors du choix d’un moniteur, en fonction de son usage, et de ses besoins.

## 2.4-Régulateur d’alimentation
Pour effectuer la fonctionnalité de régulation de l’alimentation, le « SWR Power Meter F8KGL » devra être constitué d’un dispositif appelé « Régulateur d’alimentation » permettant de :

-alimenter l’ensemble du « SWR Power Meter F8KGL » à partir soit d’un pack pile, soit d’une alimentation stabilisée 13,8V

Le régulateur d’alimentation sera consituté de dispositifs standards de l’état de l’art :
-régulateur de tension (source Wikipedia)
Un régulateur de tension, est un composant électronique qui maintient à sa sortie, dans certaines limites, une tension constante, indépendamment de la charge et de la tension d'entrée.

-1 pack pile (source Wikipedia)
On appelle pile alcaline un type de pile électrique primaire dont l'électrolyte est alcalin. Les modèles les plus courants sont la pile alcaline zinc-dioxyde de manganèse (Zn-MnO2), et la pile alcaline lithium-dioxyde de manganèse (Li-MnO2). La pile alcaline zinc-dioxyde de manganèse, que l'on appelle souvent pile alcaline par abus de langage, tire son nom du fait que ses deux électrodes, l'électrode négative en zinc et l'électrode positive en dioxyde de manganèse, sont plongées dans un électrolyte alcalin d'hydroxyde de potassium, par opposition à l'électrolyte acide de la pile saline (zinc-carbone) qui offre la même tension nominale et la même taille.
- Les fabricants, qui n'ont pas conçu les piles alcalines pour qu'elles soient réutilisables, recommandent de jeter les piles après un seul cycle de décharge.
- La construction d'une pile alcaline est très consommatrice d'énergie : il faut environ 50 fois plus d’énergie pour fabriquer une pile alcaline que ce qu’elle fournira pendant toute sa durée de vie.
Les batteries Ni-Cd (nickel-cadmium) sont aujourd'hui relativement dépassées en termes d'autonomie, et sont interdites dans l'Union européenne suite à la directive 2006/66/CE1. Elles sont remplacées par les batteries NiMH, elles-mêmes concurrencées par les batteries Li-ion.
Le cadmium est très polluant.
Les accumulateurs Ni-MH (nickel-hydrure métallique) n'incorporent ni cadmium ni plomb et est donc peu polluant. De plus, son énergie massique est supérieure de 40 % à celle des Ni-Cd et son effet mémoire est très faible. La technologie NiMH est extrêmement répandue dans les accumulateurs portables d'usage courant :
- Les modèles AA/HR6 dont la capacité peut atteindre 2700 mAh pour les plus performants ;
- Les modèles AAA/HR3 dont la capacité maximale est de 1000 mAh.
Les accumulateurs à base de lithium (Li-Ion, Li-Po, etc.) sont issus d'une technique récemment mise au point et toujours en cours de développement. Ces piles présentent un très important potentiel électrochimique.
On distingue la technique lithium métal où l'électrode négative est composée de lithium métallique (matériau qui pose d'importants problèmes de sécurité, ce qui limite l'emploi de ce type de pilette combinaison), et la technique lithium ion, où le lithium reste à l'état ionique grâce à l'utilisation d'un composé d'insertion aussi bien à l'électrode négative (généralement en graphite) qu'à l'électrode positive. Des problèmes de sécurité demeurent (prise de feu) en cas de surcharge, de décharge trop rapide ou de court-circuit. Les accumulateurs lithium-ion sont parfois remplacés par leur variante lithium polymère dite Li-Po. Sa combinaison électrochimique est le même, mais un gel (polymère) fige l'électrolyte, ce qui permet de réduire son contenant à une simple enveloppe plastique souple. Le polymère ralentit le déplacement des ions ce qui a pour effet de limiter sa capacité à fournir d'important courant et sa puissance spécifique (voir définition plus haut) est généralement inférieure à celle des éléments Li-Ion de même capacité.
- Les piles Li-Ion sont les piles rechargeables le plus utilisées dans le monde aujourd'hui.
- Ces piles sont fréquemment utilisées pour alimenter les téléphones mobiles, les ordinateurs portables, les voitures téléguidées, les perceuses électriques et même les voitures électriques.
- Le potentiel le plus répandu d'une cellule au lithium-ion est de 3,6 V ou 3,7 V. La densité énergétique des accumulateurs Lithium-ion peut atteindre un niveau de 200 Wh/kg.
- Recyclage : les difficultés rencontrées pour recycler le lithium ne permettent pas de valoriser les matériaux utilisés actuellement pour une seconde utilisation des composés chimiques. Les techniques de traitement permettent seulement de stabiliser les impacts dangereux des matériaux composant cette technologie d'accumulateur. Le coût de traitement est l'un des plus importants en fin de vie de l'ensemble des accumulateurs.

-1 interrupteur marche/arrêt lorsque le « SWR POWER METER » est alimenté par le pack pile.

# 3-SPECIFICATIONS

## 3.1-SCHEMA DE PRINCIPE

TRX
ANTENNE

SWR Power meter F8KGL
LCD

Ligne de mesure
Coupleur directionnel

Détecteur HF

MCU

ADC

Commandes
d’affichage
du LCD

signal
transmis
signal
réfléchi

Vfwd
Sélectionneur de bande

Vref

Régulateur d’alimentation

n bits
n bits

Calculateur

Pack Pile

Alimentation 13,8V

Afficheur

### 3.1.1-Généralités

Le SWR POWER METER devra pouvoir être calibré par l’OM, avec les moyens de mesures suivants :
- TRX HF, VHF, UHF de 0 à 100W
- Wattmètre 100W

	min	typ	max		Unité
Paramètres radio
Fréquence de fonctionnement	0		500		MHz
Puissance admissible	1		500		W
Impédance		50			Ω
Pertes en ligne insérées sous 50Ω			1		dB
Alimentation
Alimentation externe	12		13,8		V
Alimentation pack pile	4,5		5,5		V
Autonomie sur pack pile	24				h
Mesures
Précision de la mesure	±10				%
ROS	1,1		∞
Mécanique
Dimensions	155x80x100				mm
Poids				1	kg
Connecteurs	N ou PL

- Le SWR POWER METER devra être robustesse
- Le SWR POWER METER devra pouvoir être vendu en kit sous 2 formats :
1. Entièrement en kit : PCB, composants électronique (sans la ligne de mesure)
2. En kit partiel : PCB, boitier, ligne de mesure, composants électronique, programme
- Le SWR POWER METER devra être convivial
- Le SWR POWER METER devra être sans bug

### 3.1.2-Spécifications logicielles générales

D’après le §2.2, le programme du SWR POWER METER (ou logiciel) devra effectuer les principales fonctionnalités suivantes :

En mode calibration :
- Initialisation des dispositifs
- Programmation de l’ADC pour démarrer une conversion analogique/numérique
- Lecture des valeurs converties par l’ADC
- Calcul des valeurs de calibration à partir des valeurs converties par l’ADC
- Affichage des valeurs de calibration
- Sauvegarde des valeurs de calibration dans une mémoire du MCU

En mode opérationnel :
- Initialisation des dispositifs
- Programmation de l’ADC pour démarrer une conversion analogique/numérique
- Lecture des valeurs converties par l’ADC
- Calcul des puissances en W, à partir des valeurs de l’ADC et des valeurs de calibration
- Calcul du ROS
- Affichage de la puissance, et ROS
- Affichage de la puissance instantanée dans un bar-graphe

## 3.2-Régulateur d’alimentation

### 3.2.1-Etude

Le format de pile le plus courant, et le plus adapté a priori au SWR POWER METER est un pack pile LR6.

Format	Fabricant	Dimension	Tension	Capacité (mAh)	type
LR6(AA)	Duracell	50mm x 14,2mm	1,5V	2700	alcaline

En toute rigueur, la relation entre capacité de la pile, et temps de décharge en fonction de la charge, n’est pas linéaire. (www.hackerschicken.eu/www/electric/piles.pdf )

D’après les données trouvées sur http://data.energizer.com/, on peut estimer que pour un fonctionnement de 24H, le SWR POWER METER ne doit pas consommer plus de 100mA.

A des fins de facilité d’approvisionnement, et pour limiter les coûts, le régulateur d’alimentation devra fournir une tension de 5V.
### 3.2.2-Spécifications

	min	typ	max	unité
Spécifications d’entrée
Tension d’entrée alimentation externe	12	13,8	15	V
Tension d’entrée pack pile	4,5	5	5,5	V
Intensité d’entrée(1)			100	mA
Spécifications de sorties
Tension de sortie	4,5		5,5	V
Intensité de sortie(3)			100	mA
Pack pile	4 piles 1,5V LR6 (capacité min = 2500mAh)
Priorité alimentation	Alimentation externe 13,8V prioritaire sur le pack pile(2)

(1)Intensité maximum délivrable par l’alimentation ou le pack pile
(2)Dans le cas où l’interrupteur est placé sur la position ON, et que l’alimentation externe est également branchée (afin de ne pas consommer inutilement sur le pack pile)
(3)Intensité maximum délivrable par le régulateur d’alimentation. Il convient dès lors de préciser que la consommation totale maximum du SWR POWER METER, hors régulation, ne devra pas dépasser 100mA.

## 3.3-LCD

### 3.3.1-Etude

A des fins de facilité d’approvisionnement, et pour des raisons de coût, le LCD devra être choisi parmi les standards industriels les plus courants.

2 versions de LCD devront être implémentées :
LCD 2 lignes – 16 caractères – contrôleur type Hitachi HD44780
LCD 4 lignes – 16 caractères - tbd

### 3.3.2-Spécifications
#### 3.3.2.1-Logiciel

Driver LCD

Phase d’initialisation du SWR POWER METER F8KGL

A la mise sous tension, le « SWR POWER METER F8KGL », affiche le message suivant pendant 5s :
S / LCD 2 lignes-16 caractères	W	R	-	P	O	W	E	R		m	e	t	e	r
F	8	K	G	L								V	n	.	m

LCD 4 lignes-16 caractères
S	W	R	-	P	O	W	E	R		m	e	t	e	r

F	8	K	G	L					V	n	.	m

Vn.m correspond à la version du logiciel chargée dans la mémoire du microcontrôleur (ou MCU).

Au bout des 5 secondes, le « SWR-POWER METER F8KGL » détermine s'il est en phase de « calibration », ou en phase de « mesure ».
Mode « calibration » du SWR POWER METER F8KGL

En mode « calibration », le « SWR-POWER METER F8KGL » affiche :

LCD 2 lignes-16 caractères
		C	A	L	I	B	R	A	T	I	O	N			Z
x	x	W	-	y	y	y	M	h	z					O	K

LCD 4 lignes-16 caractères
C	A	L	I	B	R	A	T	I	O	N			Z

x	x	W	-	y	y	y	M	h	z					O	K

Pour effectuer la calibration dans les 3 bandes (HF, VHF, UHF), et sur une plage de puissance de 0 à 100W, l’utilisateur sera amené à interagir avec le SWR POWER METER afin de valider la sauvegarde des valeurs de calibration par un appui bouton.

xx  correspond à la puissance demandée par le SWR POWER METER en cours de calibration
yyy correspond à la bande de fréquence en cours de calibration (yyy=20 pour la bande HF, yyy=144 pour la bande VHF, yyy=433 pour la bande UHF)
Z  correspond au port (transmis ou réfléchi) en cours de calibration. (Z = « F » pour le port « transmis » ou « forward », Z = «R» pour le port réfléchi ou « reflected »)

Tant que l’utilisateur n’a pas appuyé sur le bouton de validation de la calibration, « OK » est affiché clignotant. Après appui bouton, « OK » s’affiche de manière fixe pendant 5s, temps pendant lequel l’utilisateur peut éventuellement annuler la dernière calibration en appuyant 2 fois sur le bouton de validation. Passé ce temps, le SWR POWER METER passe à la calibration suivante dans l’ordre suivant :

- dans la bande sélectionnée par le sélectionneur de bande, port transmis, P1=tdbW
- dans la bande sélectionnée par le sélectionneur de bande, port transmis, P2=tdbW
- dans la bande sélectionnée par le sélectionneur de bande, port transmis, P3=tdbW
- dans la bande sélectionnée par le sélectionneur de bande, port transmis, P4=tdbW
- dans la bande sélectionnée par le sélectionneur de bande, port réfléchi, P1=tdbW
- dans la bande sélectionnée par le sélectionneur de bande, port réfléchi, P2=tdbW
- dans la bande sélectionnée par le sélectionneur de bande, port réfléchi, P3=tdbW
- dans la bande sélectionnée par le sélectionneur de bande, port réfléchi, P4=tdbW

Mode « opérationnel » du SWR POWER METER F8KGL

Le mode « opérationnel » correspond au mode de fonctionnement conventionnel du « SWR POWER METER F8KGL ». C’est ce mode de fonctionnement qui permet la mesure des puissances transmises, réfléchie, et du ROS.

En mode opérationnel le « SWR-POWER METER F8KGL » affiche :

F / LCD 2 lignes-16 caractères	W	D			R	E	F			S	W	R
a	a	a	W		b	b	b	W		c	.	c	c	!	!

LCD 4 lignes-16 caractères
F	W	D					a	a	a	W

R	E	F					b	b	b	W

S	W	R		c	.	c	c	!	!	!	!	!	!	!	!

« aaa » correspond à la mesure de la puissance transmise en W
« bbb » correspond à la mesure de la puissance réfléchie en W
« c.cc » correspond à la mesure du ROS. 2 points d’exclamation clignotant s’affichent « !! » si le ROS>2
#### 3.3.2.2-Matériel

LCD 2 lignes – 16 caractères – contrôleur Hitachi HD44780

(Source Wikipedia)
Le LCD utilisé dispose d'un contrôleur HD44780. C'est un contrôleur standard permettant de piloter un dispositif d'affichage par cristaux liquides.

Un module HD44780 comporte 16 bornes (dont les 2 dernières sont optionnelles si l'écran piloté ne dispose pas d'un rétroéclairage).
En « mode 4 bits », on n’utilise que les broches D4 à D7 (les broches D0 à D3 doivent être connectées à la masse.
L’octet de données est envoyé (ou lu) en 2 fois :
- d’abord les 4 bits de poids fort, par une première validation sur la broche E.
- puis les 4 bits de poids faible, par une seconde validation sur la broche E

Borne	Symbole	Type	Fonction
1	Vss ou V0	Alim	Masse 0V
2	Vcc ou Vdd	Alim	Alimentation générale 5V
3	Vee	Alim	Alimentation du panneau LCD (Contraste des caractères : Vee = 0 → Caractères invisibles, Vee = Vcc → Contraste maximum )
4	RS	Entrée	RS = 1 → Sélection du registre de données / RS = 0 et R/W = 0 → Sélection du registre d’instruction / RS = 0 et R/W = 1 → Sélection du drapeau BUSY et du compteur d’adresse
5	R/W	Entrée	R/W = 0 → Mode écriture / R/W = 1 → Mode lecture
6	E	Entrée	Entrée de validation / Les entrées RS et R/W sont lues sur le front montant, et le bus de données est lu sur le front descendant.
7	D0	Entrée/Sortie	Bus de données, bit n°0 (LSB)
8	D1	Entrée/Sortie	Bus de données, bit n°1
9	D2	Entrée/Sortie	Bus de données, bit n°2
10	D3	Entrée/Sortie	Bus de données, bit n°3
11	D4	Entrée/Sortie	Bus de données, bit n°4
12	D5	Entrée/Sortie	Bus de données, bit n°5
13	D6	Entrée/Sortie	Bus de données, bit n°6
14	D7	Entrée/Sortie	Bus de données, bit n°7 (MSB)
15	A	Alim	Anode du système de rétro-éclairage (à alimenter en 5V à travers une résistance de 50 à 100Ω pour limiter le courant à 100mA)
16	K	Alim	Cathode du système de rétro-éclairage (masse)

LCD 4 lignes – 16 caractères – tdb

## 3.3-MCU
### 3.3.1-Etude
Le MCU devra être un microcontrôleur PIC, pour sa simplicité d'utilisation, sa faible consommation en énergie, sa fiabilité, et sa robustesse, et répondant aux besoins de la fonctionnalité du « calculateur ». De plus, la simplicité (apparente en première lecture) du programme à développer pour ce dispositif, appelle tout naturellement un composant simple et efficace.
### 3.3.2-Spécifications
#### 3.3.2.1-Logiciel

#### 3.3.2.2-Matériel

	min	typ	max	Unité
Tension d’alimentation	4,5	5	5,5	V
Intensité
Taille mémoire
Programme
Calibration
Nombre d’I/O(1)

(1)Nombre d’I/O : LCD (tbd), ADC, sélectonneur de bande
## 3.5-ADC

#### 2.2.1.2-Spécifications
Le convertisseur analogique-numérique doit satisfaire les besoins suivants :

Sous 5V d’alimentation, pour mesurer une tension minimale de 100uV, la résolution minimale doit être de 16 bits ( {5} over ({2}^{16}) = 76uV )
## 3.4-Détecteur HF
En revanche, dans la ligne de mesure, le détecteur d'enveloppe est défini par une facilité d’approvisionnement en diode Schottky : HSMS-2822 (marquage C2E, boitier SOT-23).
Le détecteur HF doit répondre aux besoins suivants :

## 3.3-Coupleur directionnel
Dans la ligne de mesure, le coupleur directionnel fera l'objet d'une étude particulière. En effet, un comparatif entre ces plusieurs solutions sera envisagées :
-coupleur en cable coaxial rigide (sur une idée de Pierre F1FDD)
-ligne imprimée sur circuit
-coupleur avec tore
-coupleur du commerce, issu d'une épave de TOS-mètre
-coupleur du commerce issu d'un Wattmètre du monde professionnel (type Bird, ou power	sensor 4B250 de Thruline)

Les description et spécification de ce dispositif font l’objet d’un document à part :
SWR_POWER_METER_F8KGL_étude_coupleur_directionnel.pdf
Le coupleur directionnel doit répondre aux besoins suivants :

(1) : pertes maximales de couplage entre les ports TRX/FWD et ANT/REF (resp.)
 Le calculateur devra pouvoir tolérer des pertes de couplage pouvant atteindre 100dB.

## 3.6-Alimentation

Le « SWR Power Meter F8KGL » possède une double alimentation :
- 4 piles de 1,5V type LR6
- prise alimentation 13,8V

Le dispositif régulateur d’alimentation doit répondre aux besoins suivant :

#### 3.3.2.2-Matériel
## 3.4-MCU

## 3.5-ADC

## 3.6-Détecteur HF

## 3.7-Ligne de mesure

### 3.2.1-Spécifications générales
# 4-SPECIFICATIONS LOGICIELLES