Pin=[-12;4]
Pin(dBm)
Vout(V)

SWR POWER METER F8KGL

Etude du détecteur HF
V 0.6
F0EOS-F4BJH-28/06/19-Vauréal Amitié Radio

# 1-INTRODUCTION

TRX
ANTENNE

SWR Power meter F8KGL
LCD

Ligne de mesure
Coupleur directionnel

Détecteur HF

MCU

ADC

Commandes
d’affichage
du LCD

signal
transmis
signal
réfléchi

Vfwd
Sélectionneur de bande

Vref

Régulateur d’alimentation

n bits
n bits

Calculateur

Pack Pile

Alimentation 13,8V

Afficheur

### 1.1-Coupleur directionnel

Le coupleur directionnel a un fonctionnement linéaire en puissance.

P_{transmis}(dBm)= P_{e}( dBm ) - Couplage( dB )
P_{réfléchi}(dBm)= P_{out}( dBm ) - Couplage( dB )

### 1.2-Détecteur HF : Principe de fonctionnement (source Wikipedia)

Un circuit détecteur d’enveloppe est constitué d’une diode en série reliée à une charge constituée d’un condensateur et d’une résistance.
Son signal d’entrée est une fréquence porteuse dont on veut extraire la tension crête. C’est donc un courant alternatif, présentant une tension tantôt positive, tantôt négative.
Quand la tension d’entrée est positive, la diode conduit et le condensateur se charge. Quand la tension d’entrée est négative, la diode se bloque, le condensateur se décharge dans la charge.

Si la résistance présente dans le circuit lors de la charge de la capacité est faible, celle-ci est beaucoup plus rapide que la décharge dans la résistance. Alors, si la constante de temps du circuit résistance-condensateur est correctement choisie, sa tension reste à peu près constante entre deux crêtes de la porteuse.

### 1.3-Relation tension/puissance

Selon la note d’application AN986 de Hewlett Packard, la tension de sortie d’un détecteur à diode suit une loi de la forme :

V=K( sqrt{P} )^{ %alpha }

Pour des niveau d’entrée en dessous de -20dBm typiquement, α = 2. Cette zone est appelée « Square law region ».

Pour des niveau de puissance d’entrée supérieur, l’impédance de la diode varie en fonction de la puissance. Dans cette zone, %alpha approx 0,8

La frontière qui délimite la « Square Law Region » est liée à la tension de seuil de la diode, selon cette source : www.tscm.com/detector.pdf. La « Square Law Region » est la zone pour laquelle V < V_{seuil} , et l’intensité qui traverse la diode est de la forme : I prop V^{2} . Au delà de la tension de seuil de la diode, l’intensité est proportionnelle à la tension.

V=K( sqrt{P})^{ %alpha } drarrow log(V) = log(K)+ %alpha ^{'} log(P)

Quelque soit la région considérée (« Square Law Region » ou zone linéaire de la diode), la forme graphique en échelle logarithmique sera toujours conforme à une droite. Seuls les coefficients changent en fonction de la puissance d’entrée.

Dès lors, on peut généraliser la relation tension/puissance sous la forme :

P = K times (V_{out})^{a}

Dans une zone donnée, la connaissance de 2 points (P0,V0) / (P1,V1) permet de déterminer entièrement la relation entre la tension de sortie du détecteur HF, et la puissance d’entrée.

# 2-VALIDATION
## 2.1-SIMULATION

Les simulations présentées dans ce document sont fondées sur la suite Qucs.

L’objectif de la simulation est de vérifier la « Square Law Region » telle que présentée par Hewlett Packard dans note d’application AN986.

En faisant varier Pin de -13dBm à +28dBm, à 500MHz, la tension de sortie du détecteur en fonction de la puissance d’entrée, suit la courbe suivante :

500MHz
Pin(dBm)
Vout(V)

Dans cette figure, la notion de « Square Law Region » semble intuitive, et correspondrait à la zone ou -12 < Pin< 4

La tension de sortie Vout présentée dans les figures précédentes, est la tension pour t=15us. En effet, le régime transitoire montre que la tension est également liée à la constante de temps que forme le condensateur et la résistance placée en parallèle en sortie du détecteur HF. Si bien, que la tension de sortie ne s’établit pas de manière immédiate.

## 2.2-MESURE D’UN PROTOTYPE
### 2.2.1-Dispositif de mesure
Afin de valider les observations précédentes, nous avons fabriqué un prototype de détecteur HF, monté sur un câble coaxial semi-rigide (type RG402). Le dispositif de mesure utilisé est le suivant :

R&S
Signal Generator
SMS
0,4-1040MHz

Voltmètre
Fluke 287

Détecteur HF

Oscilloscope
Tektronic 465B

La précision de la mesure est liée à la précision du voltmètre, positionnée en millivoltmètre. Les spécifications du Fluke 287 sont les suivantes :

Le générateur a fait l’objet d’une calibration sous 50ohms.
### 2.2.2-Mesures
Pour des raisons de commodités et d’approvisionnement simplifié, nous avons d’abord cherché à valider le modèle précédent à l’aide de la diode Shottky HSMS2822.

Elle présente la caractéristique suivante :

Il n’est cependant pas expliqué comment est mesurée la puissance d’entrée en abscisse. S’agit t’il de la puissance mesurée sur 50Ω, ou de la puissance calibrée à l’entrée du détecteur ?
Une correction manuelle de 0,1dB, correspondant à la différence de charge 68Ω/50Ω a été appliquée dans le résultat de la réponse tension/puissance.

La réponse est la suivante :

Vout_mesuré=f(Pin)
Pin
Vout(mV)
On peut distinguer 4 zones, à l’œil nu :
- -29 < Pin < -24
- -24 < Pin < -10
- -10 < Pin < 0
- 0 < Pin < +10

Chacune de ces zones correspondent à des valeurs de K et a différentes dans la relation : P= K times (V_{out})^{a} .

Les écarts entre la courbe de la spécification de la diode, et le relevé par l’expérience peuvent s’expliquer par la précision de la mesure par le millivoltmère (à 500mV, résolution de 10μV, et précision de 125μV+2 digits, à 50mV, résolution de 1μV, et précision de 25μV+20 digits)

	K	a
-29 < Pin < -24	3,019553 times 10^{-5}	0,463314204
-24 < Pin < -10	8,469784 times 10^{-5}	0,69651148
-10 < Pin < 0	8,829106 times 10^{-5}	0,494216033
0 < Pin < +10	2,48579 times 10^{-6}	1,228121465

Les valeurs de « a » sont assez éloignées de l’AN986 de HP.

# 3-CONCLUSIONS

## 3.1-SIMULATION ET MESURES
La théorie selon laquelle la tension de sortie d’un détecteur HF suit la puissance d’entrée par une loi de la forme V=K( sqrt{P} )^{ %alpha } a été validée par une simulation, et par la mesure d’un prototype. Les constantes K et α dépendent de
- des spécifications de la diode
- des valeurs des composants utilisé dans le montage
- α dépend de la puissance d’entrée

La simulation et la mesure du prototype n’a pas permis de vérifier :
- La « Square Law Region » correspond à une puissance d’entrée pour laquelle la tension aux bornes de la diode est inférieure à sa propre tension de seuil.
  En effet, la mesure du prototype montre que α>2, quelques soit la puissance d’entrée entre -30dBm et 10dBm. Ce qui laisserait à penser que la « Square Law Region » est en dessous des -30dBm. Hors, la tension aux bornes de la diode est déjà au moins 10 fois inférieure à la tension de seuil de la diode. (source www.tscm.com/detector.pdf )
- Selon l’AN986 de HP, en dehors de la « Square Law Region », 0,8≤α≤2. Or V=K times ( sqrt{P} )^{ %alpha } drarrow P=( {V} over {K} )^{ {2} over { %alpha } } drarrow %alpha = {2} over {a}

HSMS2822	a	α
-29 < Pin < -24	0,463314204	4,3
-24 < Pin < -10	0,69651148	2,9
-10 < Pin < 0	0,494216033	4,0
0 < Pin < +10	1,228121465	1,6

## 3.2-SPECIFICATIONS
A la lecture des observations précédentes, on peut également en déduire les paramètres de spécification pour le détecteur HF.

### 3.2.1-Dynamique d’entrée

La dynamique d’entrée du détecteur HF est l’intervalle de puissance d’entrée permettant une mesure de la puissance avec une précision { %DELTA P} over {P} donnée (en%).

P_{transmis}(dBm)= P_{e}( dBm ) - Couplage( dB )
P_{réfléchi}(dBm)= P_{out}( dBm ) - Couplage( dB )

C’est pourquoi, la dynamique d’entrée [Pdetecteur_min;Pdetecteur_max] est
P_{detecteur_min}(dBm) = P_{e_min} - couplage(dB )
P_{detecteur_max}(dBm) = P_{e_max} - couplage(dB )
où [Pe_min;Pe_max] est la dynamique d’entrée du SWR POWER METER

### 3.2.2-Précision

La sensibilité de l’ADC est la tension minimale analogique d’entrée donnant en sortie, une valeur numérique de 0x01 : s_{ADC} = q=LSB= { V_{FS}} over { 2^{N}}

N

q

2

q

1
q

V

Vmin

0
sadc+q

sadc
0

P= K times (V)^{a} drarrow dP=aKV^{(a-1)} dV drarrow %DELTA P=aP {%DELTA V} over {V} drarrow {%DELTA P} over {P}=a {%DELTA V} over {V} où P et V sont les valeurs centrées sur ΔP et ΔV.

P

ΔP

q

N

ΔV

V

On en déduit donc que :
%DELTA V= {q}

Dans une zone de puissance du détecteur HF donnée (P0,V0) / (P1,V1), la précision maximum de mesure est alors donnée par :
{%DELTA P} over P_0 =a {q} over { V_{0}+ q / 2 }

Le lecteur pourra alors remarquer que la recherche de la meilleure précision dans une zone de mesure revient à rechercher un détecteur HF  :
- avec une pente « a » petite (ou un coefficient α grand)
- Le choix des zones de puissance a de l’influence sur la précision. Plus cette zone sera étendue, meilleure sera la précision.
- Donc, moins il y aura de zone, meilleure sera la précision

De plus, la résolution de l’ADC, et la tension à plein échelle peut également influencer la précision de la mesure :
- Plus la tension pleine échelle sera faible, meilleure sera la précision
- Plus la résolution sera grande, meilleure sera la précision

#### 3.2.2.1-1ère zone de puissance du détecteur HF
Dans la 1ère zone de puissance, le premier palier d’ADC correspond à V_{0}= s_{adc}=q
La variation maximum de puissance dans cette zone s’exprime alors : {%DELTA P} ={2a} over { 3-a } P_{0}

Or %DELTA P= { 2 times p } over {100}P et P= P_{0}+ { %DELTA P} over {2} , où p représente la précision de la mesure de P exprimée en pourcentage. Donc %DELTA P= {2p P_{0}} over {99}

Donc, la pente du détecteur HF peut s’exprimer en fonction de la précision de la mesure p(%)
a= {6p} over {2p+198}

Cette première zone est fixée par (P0,V0) / (P1,V1), où

V_{0}=q
P_{0}=P_{e_min}- {%DELTA P} over {2} drarrow P_{0} = {99P_{e_min}} over {99+p}

### 3.2.3-Sensibilité
La sensibilité du détecteur HF est la puissance d’entrée minimale pour obtenir une tension de sortie correspondant à la sensibilité de l’ADC.

P_{min}= K times ( V^{a})=K ( {3} over {2}q )^{a} = K ( {3V_{FS}} over { 2^{N+1}} )^{a}

où a= { log( P) - log( P_{min}) } over { V - {3} over {2} { V_{FS}} over { 2^{N}} } et K= { P_{min}} over { ( {3} over {2} q )^{a}} où P est la puissance maximum dans l’intervalle de la 1ère zone de puissance du détecteur HF

### 3.2.4-Temps de réponse
La simulation a montrée que la tension de sortie du détecteur HF ne s’établissait pas de manière immédiate.
En effet, en conjuguant l’effet de la charge du condensateur à travers la résistance de charge, l’effet de décharge, et l’effet de la tension de seuil de la diode, la tension de sortie devient constante qu’après un temps de réponse.
# 4-Etude de différents détecteur HF

# A-Annexe
## A.1-Interpolation P= K times ( V_{out} )^{a}

Données : (P0,V0) / (P1,V1)

a= { log( P_{1}) - log( P_{0}) } over { log(V_{1}) - log(V_{0}) }
K= { P_{0}} over { ( V_{0} )^{a}}