Driver LCD

Message boot
S	W	R	-	P	O	W	E	R		m	e	t	e	r
F	8	K	G	L								v	0	.	1

Tempo : 5s

Message de mesure
F	W	D			R	E	F			S	W	R
1	0	0	W		1	0	0	W		1	.	1	4	!	!

« !! » si le SWR > 2

Message de calibration
A	D	C	f	w	d		x	x	x	x
A	D	C	r	e	f		x	x	x	x

- Main
  - Afficher le message de boot pendant 5s
  - Tester le mode calibration (strap de soudure à la masse ou VCC)
  - Si le boitier est en mode de calibration
    - Dans une boucle infinie, lire les registres ADCfwd et ADCref
    - afficher le message de calibration
  - Sinon, dans une boucle infinie :
    - lire les registres ADCfwd et ADCref
    - calculer la puissance FWD et REF
    - Calculer le SWR
    - Afficher le message de mesure

- Fonctions
  - Afficher une chaine de caractère sur le LCD
  - Lire les registres ADC
  - calculer la puissance fwd et la puissance ref
Paramètres entrée	ADCfwd, ADCref / table de calibration stockée en mémoire
Paramètres sorties	P_FWD / P_REF
Traitements	Lire la valeurs dans les registres ADC / récupérer la valeur correspondante dans la table de calibration

  - calculer le swr
Paramètres entrée	P_FWD / P_REF
Paramètres sorties	SWR
Traitements	SWR = {ADCfwd + ADCref } over {ADCfwd - ADCref}

- Application de calibration
  A l'aide 3 points de mesures (1W, 5, 50W), interpolation de la courbe de calibration
  Définir la procédure de calibration :
  -avec le « petit détecteur maison », faire le relevé de la courbe P = f(ADC) sur les 2 ports FWD et REF
  -avec la ligne de couplage complète, relever 3 points de mesures ADC = f(P)
  -faire une interpolation entre les pointsqui tend à s'approcher de la 1ère courbe

- /sw/lcd
  - les fonctions LCD bas niveau
  - aff_calib
  - aff_meas
  - aff_p_fwd
  - aff_p_ref
  - aff_swr
- /sw/calib
  fonctions de calibrations :
  - aff_adc_fwd
  - aff_adc_ref
- /sw/calc
  - calc_swr
  - conv_adc_to_p_fwd
  - conv_adc_to_p_ref
- /sw/meas
  - read_adc_fwd
  - read_adc_ref
- /sw/prj
  - Makefile
- /sw/hw/
  - schéma, brd
  - définition des ports du PIC (LCD, ADC, etc...)