SWR POWER METER F8KGL

Description et spécifications
V 0.2

F0EOS-F4BJH-15/12/2017-Vauréal Amitié Radio
# 1-INTRODUCTION

# 1.1-Généralités
# 1.2-Fonctionnement

A la mise sous tension, le « SWR-POWER METER F8KGL », affiche le message suivant pendant 5s :
S	W	R	-	P	O	W	E	R		m	e	t	e	r
F	8	K	G	L								V	n	.	m

Vn.m correspond à la version du logiciel chargée dans la mémoire du microcontrôleur.

Au boot des 5 secondes, le « SWR-POWER METER F8KGL » détermine s’il est en mode « calibration », ou en mode « mesure »

En mode calibration, le « SWR-POWER METER F8KGL » affiche :

A	D	C	f	w	d		x	x	x	x
A	D	C	r	e	f		y	y	y	y

En mode « mesure », le « SWR-POWER METER F8KGL » affiche :

F	W	D			R	E	F			S	W	R
a	a	a	W		b	b	b	W		c	.	c	c	!	!

« aaa » correspond à la mesure de la puissance transmise en W
« bbb » correspond à la mesure de la puissance réfléchie en W
« c.cc » correspond à la mesure du ROS. 2 points d’exclamation s’affichent « !! » si le ROS>2

# 2-MATERIEL

PIC (+sa programmation)
LCD
http://digitaldiy.io/articles/mcu-programming/assembly/55-assembly-example/114-mpasm-tutorial-liquid-crystal-display-lcd#.Wi5383mDO9I
Ligne de mesure
ADC
Boitier
Alimentation

# 3-LOGICIEL

## 3.1-Généralités

L’architecture hardware étant fondée sur le PIC 16F628 de chez Microchip, le langage de développement du logiciel sera l’assembleur.
Le logiciel sera développé sous Linux (Ubuntu 16.04 ou Debian 8).

### 3.1.1-Application
L’application sera généré au format « .hex » pour être programmée dans la mémoire du microcontrôleur : « swr_power_meter_f8kgl-Vn.m.hex »

Elle contiendra, essentiellement, 2 fonctionnalités :

Fonctionnalité de calibration
A l'aide 3 points de mesures (1W, 5, 50W), interpolation de la courbe de calibration
Définir la procédure de calibration :
-avec le « petit détecteur maison », faire le relevé de la courbe P = f(ADC) sur les 2 ports FWD et REF
-avec la ligne de couplage complète, relever 3 points de mesures ADC = f(P)
-faire une interpolation entre les points qui tend à s'approcher de la 1ère courbe

TBD
Fonctionnalité de mesure de la puissance transmise, de la puissance réfléchie, et le calcul du SWR
TBD

## 3.2-Outils de développement
### 3.2.1-Assembleur
Sous linux, la suite « GPUTILS », permet la compilation d’un projet développé en assembleur pour PIC.

GPUTILS est une collection d’outil pour les microcontroleurs PIC. Elle inclut :
- Gpasm : compilateur assembleur
- Gplib : compilateur assembleur permettant la génération d’une librairie
- Gplink : éditeur de lien symboliquez

Installation :
1. Désinstaller la version courante de la distribution
2. Télécharger la version 1.5.0-1 en suivant ce lien : https://sourceforge.net/projects/gputils/files/gputils/1.5.0/gputils-1.5.0-1.tar.gz/download
3. Installation

$ tar –xvzf gputils-1.5.0-1.tar.gz
$ cd gputils-1.5.0-1.tar.gz
$ ./configure
$make
$sudo make install

### 3.2.2-Outils de validation
Sous linux, la suite « gpsim » permet la simulation d’un code compilé par GPUTILS

Installation :
1. Désinstaller la version courante de la distribution
2. Télécharger la version 0.30.0 en suivant ce lien :
https://sourceforge.net/projects/gpsim/files/gpsim/0.30.0/gpsim-0.30.0.tar.gz/download
Installation

$ tar –xvzf gpsim-0.30.0.tar.gz
$ cd gpsim-0.30.0.tar.gz
$ ./configure
$make
$sudo make install

Utilisation :

$ gpsim –s nom_du_fichier.cod

Aller dans File->Open et choisir le fichier .stc

### 3.2.3-Versions
SVN

V0.x	Implémente les fonctions LCD
V1.x	Implémente les fonctionsADC
V2.x	Implémente les fonctions de calcul

## 3.2-Architecture

bin
ros_metre

prj

doc

hw
src
sim

TBD

lcd
sw

readadc

calc

inc

ros_metre/bin	Contient l’ensemble des binaires produits : / *.a : librairie associée à un composant sw / *.cod : simulation / *.hex : binaire à flasher dans le PIC / *.map : mapping mémoire / *.cof : fichier objet résultat de la compilation / *.lst : ?
ros_metre/prj	Contient le Makefile du projet, et le point d’entrée sw (main.asm)
ros_metre/doc	Documentation du projet
ros_metre/src	Contient les sources du projet
Ros_metre/src/hw	Contient les sources HW du projet
Ros_metre/hw/sim	Contient le fichier netlist pour gpsim
Ros_metre/hw/TBD	Contient les schéma, routages, gerber etc
Ros_metre/sw/lcd	Composant LCD / Driver.asm : driver bas niveau du LCD / Aff.asm : routines haut niveau d’affichage des messages / Makefile : make de la librairie LCD
Ros_metre/sw/readadc	Composant ADC
Ros_metre/sw/calc	Composant CALC
Ros_metre/sw/inc	Include

## 3.3-Spécifications

### 3.3.2-/prj
#### 3.3.2.1-Makefile
#### 3.3.2.2-Main.asm
Fonctions	Fonction principale, point d’entrée du logiciel
Nom	Init
Version	≥0.1 (sauf les TBD)
Paramètres entrée
Paramètres sorties
Traitements	Initialisation / PIC TBD / LCD : Effectuer l’initilisation du LCD (lcd_init) / ADC : TBD / Afficher le message de boot (lcd_affbootmsg) / Tempo de 5s (TBD) / Tester le mode calibration (TBD strap de soudure à la masse ou VCC) / Si le boitier est en mode de calibration (TBD) / afficher le message de calibration (lcd_affcalib TBD) / Dans une boucle infinie / lire les registres ADCfwd et ADCref / afficher le message de mesure (lcd_affmeas TBD) / Sinon / Dans une boucle infinie (TBD) : / lire les registres ADCfwd et ADCref / calculer la puissance FWD et REF / Calculer le SWR / Afficher le message de mesure

Fonctions	Temporisation de 5 secondes TBD
Nom	tempo_5s
Version	≥0.2
Paramètres entrée
Paramètres sorties
Traitements

### 3.3.3/sw/inc
#### 3.3.3.1-lcd.inc
Contient les define du LCD.
### 3.3.4-/sw/lcd
#### 3.3.4.1-driver.asm :

Fonction	Initialisation du LCD
Version	≥0.1
Nom	lcd_init
Paramètres entrée
Paramètres sorties
Traitements

Fonction	Affichage d’un caractère
Version	≥0.1
Nom	lcd_affchar
Paramètres entrée	W(1 byte) : contient le caractère à afficher à la position courante du curseur
Paramètres sorties
Traitements

Fonction	Envoi d’une commande au LCD
Version	≥0.1
Nom	lcd_sendcmd
Paramètres entrée	W(1 byte) : contient la commande / 0x28 Set Interface Length / 0x10 Turn Off Display / 0x01 Clear Display RAM / 0x06 Set Cursor Movement / 0x0C Turn on Display/Cursor / 0x01 Clear display / 0xc0 move to 2nd row, first column
Paramètres sorties
Traitements

Fonction	Positionner le curseur du LCD
Nom	lcd_setposcursor
Version	≥0.1
Paramètres entrée	W(1 byte) : contient la position du curseur / 0-15 : 1ère ligne / 16-31 : 2ème ligne
Paramètres sorties
Traitements	Si le curseur doit être positionné sur la première ligne : / W = W + 0x80 / Si le curseur doit être positionné sur la deuxième ligne : / W = W + 0xC0 / Envoi de la commande au LCD (lcd_sendcmd)

Fonction	Efface le LCD
Version	≥0.1
Nom	lcd_clear
Paramètres entrée
Paramètres sorties
Traitement	W=0x01 / Envoi de la commande au LCD (lcd_sendcmd)

Fonction	Positionne le curseur sur la 2ème ligne
Version	≥0.1
Nom	lcd_setposL2
Paramètres entrée
Paramètres sorties
Traitements	W=0xC0 / Envoi de la commande au LCD (lcd_sendcmd)

Fonction	Conversion hexa-ASCII
Version	≥0.1
Nom	lcd_convtoascii
Paramètres entrée	W (1 quartet) : contient le quartet de poids faible à convertir
Paramètres sorties	W (1 byte) : contient l’octet converti
Traitements	W=W + 0x30

Fonction	Routines de temporisation et pulse
Version	≥0.1
Nom
Paramètres entrée
Paramètres sorties
Traitements	http://digitaldiy.io/articles/mcu-programming/assembly/55-assembly-example/114-mpasm-tutorial-liquid-crystal-display-lcd#.Wi5383mDO9I

#### 3.3.4.2-aff.asm :

Fonction	Message de version courante du logiciel
Version	≥0.1
Nom	c_swversion
Paramètres entrée
Paramètres sorties
Traitements	Zone mémoire (5 bytes) dédiée au stockage de la version du logiciel / « Vn.m »,0x00 / Cette zone de mémoire est placée au début de l’EEPROM (0x2100). / Cette zone mémoire doit se terminer par l’octet 0x00. / Cette zone mémoire est remplie par le compilateur.

Fonctions	Message de boot ligne 1 du LCD
Version	≥0.1
Nom	bootmsgL1
Paramètres entrée	v_charpos : position du caractère à retourner
Paramètres sorties	W (1 byte) : contient le caractère ou 0x00 si pas de caractère
Traitements	Zone mémoire dédiée au stockage du message de boot (ligne 1 du LCD) contenant la chaîne suivante : / « SWR-POWER meter » / Additionner le pointeur de programme avec v_charpos / Retourner le caractère contenu en mémoire à cette position dans W / Fin de chaîne = retourner 0x00 dans W

Fonctions	Message de boot ligne 2 du LCD
Version	≥0.1
Nom	bootmsgL2
Paramètres entrée	v_charpos : position du caractère à retourner
Paramètres sorties	W (1 byte) : contient le caractère ou 0x00 si pas de caractère
Traitements	Zone mémoire dédiée au stockage du message de boot (ligne 2 du LCD) contenant la chaîne suivante : / « F8KGL » / Additionner le pointeur de programme avec v_charpos / Retourner le caractère contenu en mémoire à cette position dans W / Fin de chaîne = retourner 0x00 dans W
Fonctions	Message de calibration L1 du LCD
Version	≥0.2
Nom	calibmsgL1
Paramètres entrée	v_charpos : position du caractère à retourner
Paramètres sorties	W (1 byte) : contient le caractère ou 0x00 si pas de caractère
Traitements	Zone mémoire dédiée au stockage du message de boot (ligne 1 du LCD) contenant la chaîne suivante : / « ADCfwd » avec un espace à la fin / Additionner le pointeur de programme avec v_charpos / Retourner le caractère contenu en mémoire à cette position dans W / Fin de chaîne = retourner 0x00 dans W

Fonctions	Message de calibration ligne 2 du LCD
Version	≥0.2
Nom	calibmsgL2
Paramètres entrée	v_charpos : position du caractère à retourner
Paramètres sorties	W (1 byte) : contient le caractère ou 0x00 si pas de caractère
Traitements	Zone mémoire dédiée au stockage du message de boot (ligne 2 du LCD) contenant la chaîne suivante : / « ADCref » avec un espace à la fin / Additionner le pointeur de programme avec v_charpos / Retourner le caractère contenu en mémoire à cette position dans W / Fin de chaîne = retourner 0x00 dans W

Fonction	Affichage du message de boot
Version	≥0.1
Nom	lcd_affboot
Paramètres entrée	-bootmsgL1 : zone mémoire (15 bytes) contenant le message de boot ligne 1 / -bootmsgL2 : zone mémoire (5 bytes) contenant le message de boot ligne 2 / -c_swversion : zone EEPROM (5bytes) contenant la version courante du logicielle
Paramètres sorties	S W R - P O W E R m e t e r / F 8 K G L v 0 . 1
Traitements	v_charpos = 0x00 / Afficher le message de boot ligne 1 / Tant que W≠0 / Récupérer 1 caractère du message de boot ligne 1 (bootmsgL1) dans W / Afficher 1 caractère sur le LCD (lcd_affchar) / Incrementer v_charpos / Positionner le curseur sur la ligne 2 : / W=0x10 / Positionner le curseur du LCD (lcd_setposcursor) / v_charpos = 0x00 / Afficher le message de boot ligne 2 / Tant que W≠0 / Récupérer 1 caractère du message de boot ligne 2 (bootmsgL2) / Afficher 1 caractère sur le LCD (lcd_affchar) / Incrementer v_charpos / Positionner le curseur sur la ligne 2, 13ème colonne : / W=0x1C / Positionner le curseur du LCD (lcd_setposcursor) / v_charpos = 0x00 / afficher la version / Tant que W≠0 / Récupérer le caractère en EEPROM / W ← v_charpos / EEADDR ← W / EECON(RD) = b’1’ / W ← EEDATA / Afficher 1 caractère sur le LCD (lcd_affchar) / Incrementer v_charpos / FIN

Fonction	Affichage du message de calibration
Version	≥0.2
Nom	lcd_affcalib
Paramètres entrée	-calibADCL1 : zone mémoire (7bytes) contenant le message de calibration L1 / -calibADCL2 : zone mémoire (7bytes) contenant le message de calibration L2
Paramètres sorties	A D C f w d / A D C r e f
Traitements	v_charpos = 0x00 / Afficher le message de calibration ligne 1 / Tant que W≠0 / Récupérer 1 caractère du message de calibration ligne 1 (calibmsgL1) dans W / Afficher 1 caractère sur le LCD (lcd_affchar) / Incrementer v_charpos / Positionner le curseur sur la ligne 2 : / W=0x10 / Positionner le curseur du LCD (lcd_setposcursor) / v_charpos = 0x00 / Afficher le message de calibration ligne 2 / Tant que W≠0 / Récupérer 1 caractère du message de calibration ligne 2 (calibmsgL2) / Afficher 1 caractère sur le LCD (lcd_affchar) / Incrementer v_charpos

Fonction	Affichage de la mesure de calibration TBD
Version	≥1.0
Nom	lcd_affmeas
Paramètres entrée	v_adcfwd / v_adcref
Paramètres sorties	x x x x / y y y y
Traitements

TBD

lcd_affpfwd
lcd_affpref
lcd_affswr

### 3.2.4-/sw/calc
#### 3.2.4.1-calc_swr
Paramètres entrée	P_FWD / P_REF
Paramètres sorties	SWR
Traitements	SWR= {ADCfwd+ADCref} over {ADCfwd-ADCref}

#### 3.2.4.2-calc_power

Paramètres entrée	ADCfwd, ADCref / table de calibration stockée en mémoire
Paramètres sorties	P_FWD / P_REF
Traitements	Lire la valeurs dans les registres ADC / récupérer la valeur correspondante dans la table de calibration

### 3.2.5-/sw/readadc
#### 3.2.5.1-readadc_fwd
Fonction	TBD
Version	1.0
Nom
Paramètres entrée
Paramètres sorties
Traitements

#### 3.2.5.2-readadc_ref

Fonction	TBD
Version	1.0
Nom
Paramètres entrée
Paramètres sorties
Traitements

Compilation
Plan mémoire

### 3.2.6-/sw/hw/
#### 3.2.6.1-schéma, brd
#### 3.2.6.2-définition des ports du PIC (LCD, ADC, etc...)