Pin=[-12;4]
Pin(dBm)
Vout(V)

SWR POWER METER F8KGL

Etude du détecteur HF
V 0.6
F0EOS-F4BJH-28/06/19-Vauréal Amitié Radio

# 1-INTRODUCTION

TRX
ANTENNE

SWR Power meter F8KGL
LCD

Ligne de mesure
Coupleur directionnel

Détecteur HF

MCU

ADC

Commandes
d’affichage
du LCD

signal
transmis
signal
réfléchi

Vfwd
Sélectionneur de bande

Vref

Régulateur d’alimentation

n bits
n bits

Calculateur

Pack Pile

Alimentation 13,8V

Afficheur

### 1.1-Coupleur directionnel

Le coupleur directionnel a un fonctionnement linéaire en puissance.

P_{transmis}(dBm)= P_{in}( dBm ) - Couplage( dB )
P_{réfléchi}(dBm)= P_{out}( dBm ) - Couplage( dB )

Dans un premier temps, les pertes de couplage sont estimées à 50dB.
### 1.1-Principe de fonctionnement (source Wikipedia)

Un circuit détecteur d’enveloppe est constitué d’une diode en série reliée à une charge constituée d’un condensateur et d’une résistance.
Son signal d’entrée est une fréquence porteuse dont on veut extraire la tension crête. C’est donc un courant alternatif, présentant une tension tantôt positive, tantôt négative.
Quand la tension d’entrée est positive, la diode conduit et le condensateur se charge. Quand la tension d’entrée est négative, la diode se bloque, le condensateur se décharge dans la charge.

Si la résistance présente dans le circuit lors de la charge de la capacité est faible, celle-ci est beaucoup plus rapide que la décharge dans la résistance. Alors, si la constante de temps du circuit résistance-condensateur est correctement choisie, sa tension reste à peu près constante entre deux crêtes de la porteuse.

Selon la note d’application AN986 de Hewlett Packard, la tension de sortie d’un détecteur à diode suit une loi de la forme :

V=K( sqrt{P} )^{ %alpha }

Pour des niveau d’entrée en dessous de -20dBm typiquement, α = 2. Cette zone est appelée « Square law region ».

Pour des niveau de puissance d’entrée supérieur, l’impédance de la diode varie en fonction de la puissance. Dans cette zone, %alpha approx 0,8

### 1.2-ADC
L’ADC choisi est le MAX11100, dont voici pour rappel, les principales caractéristiques :

VREF	4,096V
1LSB	{V_{REF}} over { 2^{16}}= {4,096} over {65535}= 62,5 %mu V
FS- 3 / 2 times LSB	V_{REF}- {3} over {2} times { { V_{REF}} over { 2^{16}} } =4,095906V

La sensibilité de l’ADC est : {1LSB} over {2} = 31,3 %mu V

La précision de l’ADC est : +-31,3 %mu V

# 2-SIMULATION

## 2.1-« Square Law Region »

### 2.1.1-Validation du modèle

Les simulations présentées dans ce document sont fondées sur la suite Qucs.

L’objectif de la simulation est de vérifier la « Square Law Region » telle que présentée par Hewlett Packard dans note d’application AN986.

En faisant varier Pin de -13dBm à +28dBm, à 500MHz, la tension de sortie du détecteur en fonction de la puissance d’entrée, suit la courbe suivante :

500MHz
Pin(dBm)
Vout(V)

### 2.1.2-Spécifications du détecteur HF

Pour Pin<4dBm, la tension de sortie du détecteur suit une loi linéaire en fonction de la puissance d’entrée en dBm, ce qui permet de valider le modèle de l’AN986 de Hewlett Packard.

La précision de mesure ayant été fixée à ±10 %, la précision de mesure à 1W est de ±100mW. Ce qui doit correspondre à 1LSB pour l’ADC, soit 62,5μV. Selon l’AN986, la valeur de K est : K = {V} over { 10^{ P_{dBm}}} = {62,5 %mu V} over { 10^{-30}} = 6,25 times 10^{25}

La puissance minimale ayant été fixée à 1W, la sensibilité du détecteur HF doit alors être de : V = K times 10^{ P_{dBm}} = (6,25 times 10^{25}) times 10^{-20} =625 %mu V

Pin(dBm) coupleur directionnel	Pin(dBm) détecteur HF	Vout (mV)	Sortie numérique ADC (hexadécimal)
100mW	-30	0,0625	0x01
….
1W	-20	0,625	0x0A
….

Le lecteur remarquera dès lors, que le schéma d’application précédent, fondé sur la diode BAS70 n’est pas satisfaisant. Mais il a permis de valider par simulation la proposition de Hewlett Packard, telle qu’énoncée dans l’AN986

### 2.1.3-Validation par l’expérience

## 2.2-Résultats

### 2.2.1-Conditions de simulations