SWR POWER METER F8KGL

Spécifications
V 0.6

F0EOS-F4BJH-28/06/19-Vauréal Amitié Radio
# 1-INTRODUCTION

Afin d'optimiser la qualité de ses communications, l'OM cherche à rendre maximum le transfert de puissance entre l’antenne et l’émetteur (et vice et versa). Ce point de fonctionnement optimum est atteint lorsque les impédances entre l’antenne et l’émetteur sont « adaptées ». Alors, la puissance réfléchie (voir §2) est minimale (idéalement nulle), ou le « SWR » (ou ROS), pour « Standing Wave Ratio » (ou Rapport d’Onde Stationnaire) est proche de (idéalement égal à) 1.

Le « SWR Power Meter F8KGL » (ou Wattmètre/ROSmètre F8KGL) est un dispositif permettant de mesurer la puissance transmise à l’antenne, la puissance réfléchie, et le « SWR ». Il donne ainsi la mesure de la qualité de la chaîne de transmission TRX/Antenne.

Le « SWR Power Meter F8KGL » doit répondre aux besoins suivants :

-mesurer une puissance de 1W à 500W, avec une précision de 10 %
-mesurer une puissance dans les 3 bandes radioamateurs HF, VHF, UHF
-être alimenté par une source extérieure en 13,8V, ou par un pack batterie 4x1,5V LR6
-atténuer le moins possible le signal à transmettre (max 1dB)
-afficher le résultat de la mesure sur un écran LCD (puissance en W, et le SWR sans unité)
-être solide et robuste pour une utilisation en contest
-être vendable sous la forme de kit

Ce dispositif a été conçu par les OM du club radioamateur « Vauréal Amitié Radio », situé à Vauréal (95), sous l’indicatif F8KGL.
Le projet a été développé par André F0EOS, et Fabrice F4BJH. Portons également à l’attention du lecteur, que l’idée initiale vient de Pierre F1FDD.

# 2-ARCHITECTURE MATERIELLE

TRX
SWR POWER METER F8KGL

ANTENNE

D’un point de vue fonctionnel, le « SWR Power Meter F8KGL » doit permettre de :

-de mesurer la puissance transmise de l’émetteur (TRX) vers la charge (Antenne)
-de mesurer la puissance réfléchie par la charge.
-de calculer le SWR à partir des mesures de ces 2 puissances
-d’afficher le résultat des ces 2 mesures en W, et le résultat du calcul du SWR.

Pour remplir ces besoins et ces fonctionnalités, le « SWR Power Meter F8KGL » sera constitué de 4 dispositifs :
-une ligne de mesure
-un calculateur
-un afficheur
-un régulateur d’alimentation

TRX
Ligne de mesure

ANTENNE

Calculateur

Régulateur d’alimentation

Pack Pile
4x1,5V LR6
Alimentation 13,8V

Afficheur

SWR Power meter F8KGL

## 2.1-Ligne de mesure

Pour remplir les fonctionnalités de mesure de puissance transmise et réfléchie, le « SWR Power meter F8KGL » devra être constitué d’un dispositif appelé « Ligne de mesure », permettant de  :

-séparer le signal transmis du signal réfléchi
-pour chacun de ces 2 signaux, fournir une tension dont la valeur est directement liée à la	puissance du signal

Pour remplir ces besoins et ces fonctionnalités, la ligne de mesure sera constitué de 2 dispositifs :
-coupleur directionnel
-détecteur HF

Coupleur directionnel

Signal RF du TRX
Signal RF vers l’antenne

signal
transmis
signal
réfléchi

Détecteur HF

Vfwd

Vref

Ligne de mesure

### 2.1.1-Coupleur directionnel (source F5ZV)
Le coupleur directionnel doit remplir la fonction de séparer le signal transmis du signal réfléchi.

1
2
3
4

Un coupleur est constitué d'un tronçon de ligne de même impédance que celle sur laquelle il sera utilisé, par exemple 50 ou 75 ohms. Cette ligne peut être une ligne sur circuit imprimé, un guide d'onde, un câble coaxial...Pour une ligne coaxiale on peut utiliser une petite longueur de câble (de quelques centimètres à quelques décimètres). Parallèlement à l'âme de la ligne est placée à quelques millimètres de celle-ci une ligne de mesure. Le courant qui circule du port P1 au port P2 dans la ligne principale induit un courant dans la ligne de mesure et provoque l'apparition d'une tension entre les deux armatures du condensateur que forment les deux lignes. Dans un coupleur parfait les signaux générés par ces deux phénomènes s'additionnent dans le sens direct et s'annulent dans le sens inverse.
Une des extrémités de la ligne de mesure (port P4) est reliée au blindage de la ligne principale au travers d'une charge purement résistive d'une valeur qui dépend des dimensions de cette ligne de mesure et qui peut être différente de l'impédance de la ligne principale. Lorsqu'un courant circule dans la ligne principale du coupleur, une fraction (un échantillon) de ce courant se retrouve à l'autre extrémité (port P3) de la ligne de mesure.

### 2.1.2-Détecteur HF
#### 2.1.2.1-Fonctionnement (source Wikipedia)

(source Wikipedia)
Un circuit détecteur d’enveloppe est constitué d’une diode en série reliée à une charge constituée d’un condensateur et d’une résistance.
Son signal d’entrée est une fréquence porteuse dont on veut extraire la tension crête. C’est donc un courant alternatif, présentant une tension tantôt positive, tantôt négative.
Quand la tension d’entrée est positive, la diode conduit et le condensateur se charge. Quand la tension d’entrée est négative, la diode se bloque, le condensateur se décharge dans la charge.

Si la résistance présente dans le circuit lors de la charge de la capacité est faible, celle-ci est beaucoup plus rapide que la décharge dans la résistance. Alors, si la constante de temps du circuit résistance-condensateur est correctement choisie, sa tension reste à peu près constante entre deux crêtes de la porteuse.

## 2.2-Calculateur
Pour remplir la fonctionnalité d’affichage des puissances transmises et réfléchies, et de calcul du SWR, le « SWR Power Meter F8KGL » devra être constitué d’un dispositif appelé « Calculateur » permettant de :

-mesurer une tension
-calculer une puissance correspondant à la tension mesurée (avec une précision de	10%)
-calculer le SWR à partir des puissances calculées
-faire afficher le résultat sur un écran LCD

Pour remplir ces besoins et ces fonctionnalités, le calculateur sera constitué de 2 dispositifs :
-Convertisseur analogique numérique (ou « ADC »)
-unité de calcul informatique, intégrant éventuellement sa propre mémoire (ou « MCU »)

ADC

Vfwd

Vref

n bits
n bits

MCU

Commandes
d’affichage du LCD

Calculateur

### 2.2.1-ADC
#### 2.2.1.1-Fonctionnement
Un ADC (Analog to Digital Converter) est un dispositif électronique permettant de convertir une grandeur analogique (par exemple, une tension) en une valeur numérique, qui prend la forme d'un nombre binaire.
Cette valeur numérique peut être codée sur plusieurs bits, et est proportionnelle à la grandeur analogique d'entrée.

(source : http://www.bedwani.ch/electro/ch21/index.htm#C01)

La sortie numérique décrite dans ce graphique est affichée en base 10.

#### 2.2.1.2-Spécifications
Le convertisseur analogique-numérique doit satisfaire les besoins suivants :

Sous 5V d’alimentation, pour mesurer une tension minimale de 100uV, la résolution minimale doit être de 16 bits ( {5} over ({2}^{16}) = 76uV )

### 2.2.2-MCU
#### 2.2.2.1-Fonctionnement
L'ADC ayant fourni une valeur numérique au format binaire, elle peut être facilement traitée par une dispositif informatique.
Le traitement que ce dispositif effectue s’appelle un programme informatique. Le programme est une succession d'instruction, dont le but est de produire un résultat en fonction de la valeur de données d'entrée.

Ces données d'entrées sont stockées dans une mémoire au format binaire. Les résultats produits dépendent des instructions programmées dans une autre mémoire. Dans le cas du « SWR Power Meter F8KGL », le résultat final est un affichage de la puissance transmise et réfléchie.

Le SWR POWER METER est prévue pour une utilisation en contest. Le choix technique du MCU devra donc s’attacher à une autonomie d’utilisation de 24H minimum.

Compte tenu des possibles variations de la ligne de mesure, une phase de calibration du SWR POWER METER devra être implémentée.
#### 2.2.2.2-Spécifications

Phase d’initialisation du SWR POWER METER F8KGL

A la mise sous tension, le « SWR POWER METER F8KGL », affiche le message suivant pendant 5s :
S	W	R	-	P	O	W	E	R		m	e	t	e	r
F	8	K	G	L								V	n	.	m

Vn.m correspond à la version du logiciel chargée dans la mémoire du microcontrôleur (ou MCU).

Au bout des 5 secondes, le « SWR-POWER METER F8KGL » détermine s'il est en phase de « calibration », ou en phase de « mesure ».
Phase de calibration du SWR POWER METER F8KGL

La phase de « calibration» correspond au mode de fonctionnement qui permet la calibration de l'appareil de mesure.

En phase « calibration », le « SWR-POWER METER F8KGL » affiche :

		C	A	L	I	B	R	A	T	I	O	N
x	x	W	-	y	y	y	M	h	z					O	K

Phase de mesure du SWR POWER METER F8KGL

Le mode « opérationnel » correspond au mode de fonctionnement conventionnel du « SWR POWER METER F8KGL ». C’est ce mode de fonctionnement qui permet la mesure des puissances transmises, réfléchie, et du ROS.

En phase « mesure », le « SWR-POWER METER F8KGL » affiche :

F	W	D			R	E	F			S	W	R
a	a	a	W		b	b	b	W		c	.	c	c	!	!

« aaa » correspond à la mesure de la puissance transmise en W
« bbb » correspond à la mesure de la puissance réfléchie en W
« c.cc » correspond à la mesure du ROS. 2 points d’exclamation clignotant s’affichent « !! » si le ROS>2

## 2.3-Afficheur
Pour remplir la fonctionnalité d’affichage du SWR, le « SWR Power Meter F8KGL » devra être constitué d’un dispositif appelé « Afficheur » permettant de :
-Message de bienvenue
-Afficher les puissances calculées (puissances transmises, et réfléchies)
-Afficher le SWR

Le dispositif afficheur doit répondre aux besoins suivants :

2 lignes 16 caracètres
ou 4 lignes

Pour remplir ces besoins et ces fonctionnalités, le dispositif afficheurs sera constitué de dispositifs issus des standards des industriels de l’électronique afin de permettre à l’OM de s’approvisionner facilement.

Le lecteur retrouvera les spécifications de ce standard sous ce lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/HD44780
## 2.4-Régulateur d’alimentation
Pour remplir la fonctionnalité de régulation de l’alimentation, le « SWR Power Meter F8KGL » devra être constitué d’un dispositif appelé « Régulateur d’alimentation » permettant de :

-alimenter l’ensemble du « SWR Power Meter F8KGL » à partir soit d’un pack pile (4x1,5V	LR6), soit d’une alimentation stabilisée 13,8V

Le dispositif régulateur d’alimentation doit répondre aux besoins suivant :

Pour remplir ces besoins et ces fonctionnalités,
-régulateur 5V courant (type 7805)
-1 pack pile 4x1,5V
-1 connecteur pour l’alimentation externe coupant le pack pile

# 3-ARCHITECTURE MATERIELLE

TRX
ANTENNE

SWR Power meter F8KGL
LCD

Ligne de mesure
Coupleur directionnel

Détecteur HF

MCU

ADC

n bits
Commandes
d’affichage
du LCD

signal
transmis
signal
réfléchi

Vfwd
Vref

Régulateur d’alimentation

n bits

Calculateur

Pack Pile
4x1,5V LR6

Alimentation 13,8V

Afficheur

## 3.2-LCD

(Source Wikipedia)
Le LCD utilisé dispose d'un contrôleur HD44780. C'est un contrôleur standard permettant de piloter un dispositif d'affichage par cristaux liquides.

Un module HD44780 comporte 16 bornes (dont les 2 dernières sont optionnelles si l'écran piloté ne dispose pas d'un rétroéclairage).
En « mode 4 bits », on n’utilise que les broches D4 à D7 (les broches D0 à D3 doivent être connectées à la masse.
L’octet de données est envoyé (ou lu) en 2 fois :
- d’abord les 4 bits de poids fort, par une première validation sur la broche E.
- puis les 4 bits de poids faible, par une seconde validation sur la broche E

Borne	Symbole	Type	Fonction
1	Vss ou V0	Alim	Masse 0V
2	Vcc ou Vdd	Alim	Alimentation générale 5V
3	Vee	Alim	Alimentation du panneau LCD (Contraste des caractères : Vee = 0 → Caractères invisibles, Vee = Vcc → Contraste maximum )
4	RS	Entrée	RS = 1 → Sélection du registre de données / RS = 0 et R/W = 0 → Sélection du registre d’instruction / RS = 0 et R/W = 1 → Sélection du drapeau BUSY et du compteur d’adresse
5	R/W	Entrée	R/W = 0 → Mode écriture / R/W = 1 → Mode lecture
6	E	Entrée	Entrée de validation / Les entrées RS et R/W sont lues sur le front montant, et le bus de données est lu sur le front descendant.
7	D0	Entrée/Sortie	Bus de données, bit n°0 (LSB)
8	D1	Entrée/Sortie	Bus de données, bit n°1
9	D2	Entrée/Sortie	Bus de données, bit n°2
10	D3	Entrée/Sortie	Bus de données, bit n°3
11	D4	Entrée/Sortie	Bus de données, bit n°4
12	D5	Entrée/Sortie	Bus de données, bit n°5
13	D6	Entrée/Sortie	Bus de données, bit n°6
14	D7	Entrée/Sortie	Bus de données, bit n°7 (MSB)
15	A	Alim	Anode du système de rétro-éclairage (à alimenter en 5V à travers une résistance de 50 à 100Ω pour limiter le courant à 100mA)
16	K	Alim	Cathode du système de rétro-éclairage (masse)

## 3.3-MCU

Le MCU choisi est un microcontrôleur PIC, pour sa simplicité d'utilisation, sa faible consommation en énergie, sa fiabilité, et sa robustesse, et répondant aux besoins de la fonctionnalité du « calculateur ». De plus, la simplicité (apparente en première lecture) du programme à développer pour ce dispositif, appelle tout naturellement un composant simple et efficace.

Le dispositif de calcul et d'affichage repose sur l'emploi d'un microcontrôleur PIC 18F1320. Son choix a été guidé par les principales caractéristiques suivantes :

Taille de la flash	8K (@0x0)
Taille de l'EEPROM	256 octets (@0xf00000)
Taille de la RAM	256 octets (@0x80) – seuls 127 octets sont exploités
ADC	10 bits
Nb de canaux ADC	7
Oscillateur interne	31 kHz, 125 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 2 MHz, 4 MHz, 8 MHz
Alimentation	Comprise entre 4,2V et 5,5V
GPIO	2x8 GPIO disponibles (multiplexés avec les entrées analogiques)

Les versions matérielles suivent les versions logicielles. Le prototype HW sera fondé sur le tag V0.6.
## 3.5-ADC
### 3.5.1-MAX11100
La résolution de l'ADC doit être de 16 bits. Pour des raisons de facilité d’approvisionnement, et de gratuité des échantillons, l’ADC retenu est le MAX11100.

Le tableau ci-dessous donne les valeurs minimales et maximales (tension, valeur hexdécimale).

La valeur minimale détectable par le MAX11100 est

La période d’échantillonnage n'a pas une contrainte forte pour le « SWR Power Meter F8KGL » car les puissances crêtes varient peu à l'échelle du temps du PIC (4MHz). Le logiciel s'attachera à faire du polling sur les valeurs retournées par les ADC, aussi vite que possible.
Les valeurs d’ADC seront récupérées sur un bus SPI : SCLK, CS_, DOUT.

La technologie de numérisation utilisée par Maxim est « track-and-hold » (T/H) et par approximation successive.

La conversion est initiée par la mise à l’état bas du « chip select », et la fréquence d’échantillonage est fixée par la fréquence de l’horloge SCLK.

Pour limiter la consommation du SWR POWER METER, le logiciel prendra soin de piloter CS_ correctement en dehors des périodes de conversions.

t_{conv} correspond aux 24 coups de clocks. ( f_{SCLK_MAX}=4,8MHz )

### 3.5.2-MAX4624
Le MAX11100 ne possède qu’un seul ADC. Pour des raisons de coût, et d’économie d’énergie, et comme la contrainte temps-réel n’est pas trop forte, l’entrée analogique de l’ADC sera alimenté par un commutateur analogique 1 voie : MAX4624.

## 3.4-Détecteur HF
En revanche, dans la ligne de mesure, le détecteur d'enveloppe est défini par une facilité d’approvisionnement en diode Schottky : HSMS-2822 (marquage C2E, boitier SOT-23).
Le détecteur HF doit répondre aux besoins suivants :

## 3.3-Coupleur directionnel
Dans la ligne de mesure, le coupleur directionnel fera l'objet d'une étude particulière. En effet, un comparatif entre ces plusieurs solutions sera envisagées :
-coupleur en cable coaxial rigide (sur une idée de Pierre F1FDD)
-ligne imprimée sur circuit
-coupleur avec tore
-coupleur du commerce, issu d'une épave de TOS-mètre
-coupleur du commerce issu d'un Wattmètre du monde professionnel (type Bird, ou power	sensor 4B250 de Thruline)

Les description et spécification de ce dispositif font l’objet d’un document à part :
SWR_POWER_METER_F8KGL_étude_coupleur_directionnel.pdf
Le coupleur directionnel doit répondre aux besoins suivants :

(1) : pertes maximales de couplage entre les ports TRX/FWD et ANT/REF (resp.)
 Le calculateur devra pouvoir tolérer des pertes de couplage pouvant atteindre 100dB.

## 3.6-Alimentation

Le « SWR Power Meter F8KGL » possède une double alimentation :
- 4 piles de 1,5V type LR6
- prise alimentation 13,8V

# 4-SPECIFICATIONS LOGICIELLES